Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 13 марта 2017 г. N 274н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ТЕХНОЛОГИЯМ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ПРОИЗВОДСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ

|  | 164 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Технологическая подготовка производства деталей в машиностроении |  | 40.031 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машиностроения

Группа занятий:

| 2144 | Инженеры-механики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта

вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Технологическая подготовка производства деталей машиностроения низкой сложности | 5 | Обеспечение технологичности конструкции деталей машиностроения низкой сложности | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выбор заготовок для производства деталей машиностроения низкой сложности | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль технологических процессов производства деталей машиностроения низкой сложности и управление ими | A/04.5 | 5 |
| B | Технологическая подготовка и обеспечение производства деталей машиностроения средней сложности | 6 | Обеспечение технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выбор заготовок для производства деталей машиностроения средней сложности | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль технологических процессов производства деталей машиностроения средней сложности и управление ими | B/04.6 | 6 |
|  |  |  | Проектирование технологического оснащения рабочих мест механообрабатывающего производства | B/05.6 | 6 |
| C | Технологическая подготовка и обеспечение производства деталей машиностроения высокой сложности | 7 | Обеспечение технологичности конструкции деталей машиностроения высокой сложности | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Выбор заготовок для производства деталей машиностроения высокой сложности | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Проектирование технологической оснастки средней сложности, разработка технических заданий на проектирование сложной технологической оснастки, технологического оборудования, нестандартного оборудования, средств автоматизации и механизации | C/04.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль технологических процессов производства деталей машиностроения высокой сложности и управление ими | C/05.7 | 7 |
|  |  |  | Проектирование технологического оснащения производственных участков механообрабатывающего производства | C/06.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технологическая подготовка производства деталей машиностроения низкой сложности | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-технолог по механообработке в машиностроении III категории Инженер-технолог III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС <3> | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР <4> | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО <5> | 150400 | Технологические машины и оборудование |
|  | 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
|  | 151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологичности конструкции деталей машиностроения низкой сложности | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологичности конструкций деталей машиностроения низкой сложности |
| --- | --- |
|  | Качественная оценка технологичности конструкций деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Количественная оценка технологичности конструкций деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Разработка предложений по изменению конструкций деталей машиностроения низкой сложности с целью повышения их технологичности |
| Необходимые умения | Выявлять нетехнологичные элементы конструкций деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Разрабатывать предложения по повышению технологичности конструкций деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения низкой сложности |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы в области технологичности |
|  | Последовательность действий при оценке технологичности конструкции деталей |
|  | Основные критерии качественной оценки технологичности конструкции деталей |
|  | Основные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выбор заготовок для производства деталей машиностроения низкой сложности | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение технологических свойств материала деталей машиностроения низкой сложности |
| --- | --- |
|  | Определение конструктивных особенностей деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Определение типа производства деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор технологических методов получения заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор способов изготовления заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Проектирование заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
| Необходимые умения | Устанавливать по марке материала технологические свойства материалов деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выявлять конструктивные особенности деталей машиностроения низкой сложности, влияющие на выбор способа получения заготовки |
|  | Выбирать метод получения заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбирать способ получения заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбирать конструкцию заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Устанавливать основные требования к проектируемым заготовкам деталей машиностроения низкой сложности |
| Необходимые знания | Последовательность и правила выбора заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Технологические свойства конструкционных материалов деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Характеристики основных видов заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Характеристики основных методов получения заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Характеристики и особенности основных способов изготовления заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Технологические возможности заготовительных производств организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение типа производства деталей машиностроения низкой сложности |
| --- | --- |
|  | Анализ технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор схем контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор схем базирования и закрепления заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Разработка технологических маршрутов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Разработка технологических операций изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор технологического оборудования, необходимого для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор стандартных инструментов, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор стандартных приспособлений, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбор стандартной контрольно-измерительной оснастки, необходимой для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Назначение технологических режимов технологических операций изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Установление норм времени на технологические операции изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Оформление технологической документации на технологические процессы изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
| Необходимые умения | Определять тип производства на основе анализа программы выпуска деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке технологического процесса изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбирать схемы контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Определять возможности средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Выбирать схемы базирования заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбирать схемы закрепления заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбирать типовые технологические процессы и технологические процессы-аналоги для деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Корректировать типовые технологические процессы и технологические процессы-аналоги для деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Определять технологические возможности технологического оборудования, используемого в технологических процессах изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Определять технологические возможности стандартных инструментов, используемых в технологических процессах изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Определять технологические возможности стандартных приспособлений, используемых в технологических процессах изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Определять технологические возможности стандартной контрольно-измерительной оснастки, используемой в технологических процессах изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Выбирать технологические режимы технологических операций изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Нормировать технологические операции изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Оформлять технологическую документацию на разработанные технологические процессы изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Основные методы и способы контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Основные средства контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения низкой сложности |
|  | Принципы выбора технологических баз |
|  | Типовые схемы базирования заготовок деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Типовые технологические процессы изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Правила выбора технологического процесса-аналога изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Технологические возможности основного технологического оборудования |
|  | Принципы выбора технологического оборудования |
|  | Принципы выбора технологической оснастки |
|  | Типовые технологические режимы технологических операций изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Методика выбора технологических режимов технологических операций изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Методика расчета норм времени для технологических операций изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технологических процессов производства деталей машиностроения низкой сложности и управление ими | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление причин брака в изготовлении деталей машиностроения низкой сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака в изготовлении деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Внесение изменений в технологические процессы изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Внесение изменений в технологическую документацию на технологические процессы изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
| Необходимые умения | Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Корректировать технологическую документацию |
| Необходимые знания | Параметры и режимы технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Правила эксплуатации технологического оборудования, используемого при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Правила эксплуатации технологической оснастки, используемой при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Причины брака в изготовлении деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления деталей машиностроения низкой сложности |
|  | Процедура согласования предложений по изменению технологических процессов |
|  | Процедура согласования предложений по изменению технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технологическая подготовка и обеспечение производства деталей машиностроения средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-технолог по механообработке в машиностроении II категории Инженер-технолог II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет инженером-технологом III категории при наличии высшего образования - бакалавриат Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования - магистратура или специалитет |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 150400 | Технологические машины и оборудование |
|  | 150401 | Проектирование технических и технологических комплексов |
|  | 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
|  | 151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств |
|  | 151001 | Технология машиностроения |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
| --- | --- |
|  | Качественная оценка технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Количественная оценка технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разработка предложений по изменению конструкций деталей машиностроения средней сложности с целью повышения их технологичности |
|  | Контроль предложений по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Выявлять нетехнологичные элементы конструкций деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разрабатывать предложения по повышению технологичности конструкций деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Оценивать предложения по повышению технологичности конструкции деталей машиностроения, внесенные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы в области технологичности |
|  | Последовательность действий при оценке технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Критерии качественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Основные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения средней сложности |
|  | Процедура согласования предложений по изменению конструкции детали машиностроения средней сложности с целью повышения их технологичности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выбор заготовок для производства деталей машиностроения средней сложности | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение технологических свойств материала деталей машиностроения средней сложности |
| --- | --- |
|  | Определение конструктивных особенностей деталей машиностроения средней сложности |
|  | Определение типа производства деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбор технологических методов получения заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбор способов изготовления заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Проектирование заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Контроль проектов заготовок и технических заданий на проектирование заготовок, подготовленных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Устанавливать по марке материала технологические свойства материалов деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выявлять конструктивные особенности деталей машиностроения средней сложности, влияющие на выбор способа получения заготовки |
|  | Выбирать метод получения заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбирать способ изготовления заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбирать конструкцию заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Устанавливать основные требования к проектируемым заготовкам деталей машиностроения средней сложности |
|  | Оценивать технические задания на проектирование заготовок, подготовленные специалистами более низкой квалификации |
|  | Оценивать проекты заготовок, подготовленные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Последовательность и правила выбора заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Технологические свойства конструкционных материалов деталей машиностроения средней сложности |
|  | Технические требования, предъявляемые к сырью и материалам деталей машиностроения средней сложности |
|  | Характеристики видов заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Характеристики методов получения заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Характеристики и особенности способов изготовления заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Технологические возможности заготовительных производств организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение типа производства деталей машиностроения средней сложности |
| --- | --- |
|  | Анализ технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Выбор схем контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Выбор средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Выбор схемы базирования и закрепления заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Установление требуемых сил закрепления заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разработка технологических маршрутов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разработка технологических операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Расчет точности обработки при проектировании операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбор технологического оборудования, необходимого для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбор стандартных инструментов, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбор стандартных приспособлений, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбор стандартной контрольно-измерительной оснастки, необходимой для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальных металлорежущих инструментов, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальных приспособлений для установки заготовок на станках для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальной контрольно-измерительной оснастки для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Установление значений припусков на обработку поверхностей деталей машиностроения средней сложности |
|  | Установление значений промежуточных размеров, обеспечиваемых при обработке поверхностей деталей машиностроения средней сложности |
|  | Установление технологических режимов технологических операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Установление норм времени на технологические операции изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Установление нормативов материальных затрат (нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, инструментов, технологического топлива, энергии) на технологические операции изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Определение экономической эффективности проектируемых технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Оформление технологической документации на технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Согласование разработанной технологической документации на технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности с подразделениями организации |
|  | Контроль технологических процессов, разработанных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Определять тип производства на основе анализа программы выпуска деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбирать схемы контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Определять возможности средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Выбирать схемы базирования заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выбирать схемы закрепления заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать силы закрепления заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разрабатывать маршруты обработки отдельных поверхностей заготовок деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разрабатывать маршрутные технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Разрабатывать операционные технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать погрешности обработки при выполнении операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать припуски на обработку поверхностей деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать промежуточные размеры, обеспечиваемые при обработке поверхностей деталей машиностроения средней сложности |
|  | Определять возможности технологического оборудования |
|  | Определять возможности технологической оснастки |
|  | Рассчитывать технологические режимы технологических операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальным приспособлениям для установки заготовок на станках с целью реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальным металлорежущим инструментам, используемым для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальной контрольно-измерительной оснастке, используемой для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Нормировать технологические операции изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, инструментов, технологического топлива, энергии в технологических операциях изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Рассчитывать экономическую эффективность проектируемых технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Оформлять технологическую документацию на разработанные технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Оценивать технологические процессы изготовления деталей машиностроения, разработанные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Методы и способы контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Средства контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения средней сложности |
|  | Принципы выбора технологических баз и схем базирования заготовок |
|  | Типовые технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Методика проектирования технологических процессов |
|  | Методика проектирования технологических операций |
|  | Основное технологическое оборудование, используемое в технологических процессах изготовления деталей машиностроения средней сложности, и принципы его работы |
|  | Технологические факторы, влияющие на точность обработки поверхностей деталей машиностроения |
|  | Принципы выбора технологического оборудования |
|  | Принципы выбора технологической оснастки |
|  | Типовые технологические режимы технологических операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Методика расчета технологических режимов технологических операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии на выполнение технологических операций изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Методика расчета норм времени |
|  | Методика расчета экономической эффективности технологических процессов |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технологических процессов производства деталей машиностроения средней сложности и управление ими | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения технологической дисциплины при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль правильности эксплуатации технологического оборудования при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Контроль правильности эксплуатации технологической оснастки при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Выявление причин брака в изготовлении деталей машиностроения средней сложности |
|  | Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака в изготовлении деталей машиностроения средней сложности |
|  | Внесение изменений в технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Внесение изменений в технологическую документацию на технологические процессы изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Исследование технологических операций технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Контроль предложений по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении деталей машиностроения средней сложности |
|  | Проводить технологические эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов |
|  | Корректировать технологическую документацию |
|  | Оценивать предложения по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Параметры и режимы технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Правила эксплуатации технологического оборудования, используемого при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Правила эксплуатации технологической оснастки, используемой при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Виды и причины брака в изготовлении деталей машиностроения средней сложности |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления деталей машиностроения средней сложности |
|  | Процедура согласования предложений по изменению технологических процессов |
|  | Процедура согласования предложений по изменению технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование технологического оснащения рабочих мест механообрабатывающего производства | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обследование технического и технологического уровня оснащения рабочих мест механообрабатывающего производства |
| --- | --- |
|  | Разработка планировок рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Разработка технических заданий на проектирование организационной оснастки и нестандартного оборудования рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Разработка технических заданий на проектирование средств автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Освоение нового технологического оборудования и технологической оснастки рабочих мест механообрабатывающего производства |
| Необходимые умения | Выявлять технические и технологические проблемы на рабочих местах механообрабатывающего производства |
|  | Разрабатывать планировки рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Решать технические и технологические проблемы, возникающие на рабочих местах механообрабатывающего производства |
|  | Устанавливать потребность в организационной оснастке, нестандартном оборудовании, средствах автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Устанавливать основные требования к организационной оснастке, нестандартному оборудованию, средствам автоматизации и механизации рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Выполнять расчеты параметров организационной оснастки и нестандартного оборудования рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Устанавливать особенности эксплуатации технологического оборудования и технологической оснастки механообрабатывающего производства |
| Необходимые знания | Технология производства продукции в организации |
|  | Методика обследования технического и технологического уровня оснащения рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Методика разработки планировок рабочих мест механообрабатывающего производства |
|  | Методика проектирования нестандартного оборудования механообрабатывающего производства |
|  | Основное технологическое оборудование рабочих мест механообрабатывающего производства и принципы его работы |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технологическая подготовка и обеспечение производства деталей машиностроения высокой сложности | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-технолог по механообработке в машиностроении I категории Инженер-технолог I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет инженером-технологом II категории |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
| ОКПДТР | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 150400 | Технологические машины и оборудование |
|  | 150401 | Проектирование технических и технологических комплексов |
|  | 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
|  | 151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств |
|  | 151001 | Технология машиностроения |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологичности конструкции деталей машиностроения высокой сложности | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологичности конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Качественная оценка технологичности конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Количественная оценка технологичности конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Внесение предложений по изменению конструкций деталей машиностроения высокой сложности с целью повышения их технологичности |
|  | Контроль предложений по повышению технологичности, внесенных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Выявлять нетехнологичные элементы конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разрабатывать предложения по повышению технологичности конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Оценивать предложения по повышению технологичности конструкции деталей машиностроения, внесенные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы в области технологичности |
|  | Технология производства продукции в организации, перспективы технического развития |
|  | Последовательность действий при оценке технологичности конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Критерии качественной оценки технологичности конструкции деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Основные показатели количественной оценки технологичности конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Вспомогательные показатели количественной оценки технологичности конструкций деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Процедура согласования предложений по изменению конструкций деталей машиностроения высокой сложности с целью повышения их технологичности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выбор заготовок для производства деталей машиностроения высокой сложности | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение технологических свойств материала деталей машиностроения высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Определение конструктивных особенностей деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Определение типа производства деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор технологических методов получения заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор способов получения заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Проектирование заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Контроль проектов заготовок и технических заданий на проектирование заготовок, подготовленных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Устанавливать по марке материала технологические свойства материалов деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выявлять конструктивные особенности деталей машиностроения высокой сложности, влияющие на выбор способа получения заготовки |
|  | Выбирать метод получения заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбирать способ получения заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбирать конструкцию заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Устанавливать основные требования к проектируемым заготовкам деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Оценивать технические задания на проектирование заготовок, подготовленные специалистами более низкой квалификации |
|  | Оценивать проекты заготовок, подготовленные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Последовательность и правила выбора заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Технологические свойства конструкционных материалов деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Технические требования, предъявляемые к сырью и материалам деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Характеристики видов заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Характеристики методов получения заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Характеристики и особенности способов получения заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Технологические возможности заготовительных производств организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение типа производства деталей машиностроения высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Анализ технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор схем контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор схем базирования и закрепления заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Установление требуемых сил закрепления заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка единичных технологических процессов, изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка типовых технологических процессов деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка групповых технологических процессов деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Подготовка технологической информации для разработки управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением |
|  | Отладка и корректировка технологических параметров управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением |
|  | Расчет точности обработки при проектировании операций изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного технологического процесса изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор стандартных инструментов, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор стандартных приспособлений, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбор стандартной контрольно-измерительной оснастки, необходимой для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальных металлорежущих инструментов, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальных приспособлений для установки заготовок на станках, необходимых для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальной контрольно-измерительной оснастки, необходимой для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Установление значений припусков на обработку поверхностей деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Установление значений промежуточных размеров, обеспечиваемых при обработке поверхностей деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Установление технологических режимов технологических операций изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Установление норм времени на технологические операции изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Установление нормативов материальных затрат (нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, инструментов, технологического топлива, энергии) на технологические операции изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Определение экономической эффективности проектируемых технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Оформление технологической документации на технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Согласование разработанной технологической документации на технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности с подразделениями организации |
|  | Контроль технологических процессов, разработанных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Определять тип производства на основе анализа программы выпуска деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбирать схемы контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Определять возможности средств контроля технических требований, предъявляемых к деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Выбирать схемы базирования заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выбирать схемы закрепления заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать силы закрепления заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разрабатывать маршруты обработки отдельных поверхностей заготовок деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разрабатывать маршрутные технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разрабатывать операционные технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разрабатывать типовые технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разрабатывать групповые технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать погрешности обработки при выполнении операций изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать припуски на обработку поверхностей деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать промежуточные размеры, обеспечиваемые при обработке поверхностей деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Определять возможности технологического оборудования |
|  | Определять возможности технологической оснастки |
|  | Устанавливать основные требования к специальным приспособлениям для установки заготовок на станках с целью реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальным металлорежущим инструментам, используемым для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Устанавливать основные требования к специальной контрольно-измерительной оснастке, используемой для реализации разработанных технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать технологические режимы технологических операций изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Нормировать технологические операции изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, инструментов, технологического топлива, энергии на технологические операции изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассчитывать экономическую эффективность проектируемых технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Оформлять технологическую документацию на разработанные технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Оценивать технологические процессы изготовления деталей машиностроения, разработанные специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Методы и способы контроля технических требований, предъявляемых к изготавливаемым деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Средства контроля технических требований, предъявляемых к изготавливаемым деталям машиностроения высокой сложности |
|  | Принципы выбора технологических баз и схем базирования заготовок |
|  | Типовые технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Системы и методы проектирования технологических процессов |
|  | Опыт передовых отечественных и зарубежных организаций в области прогрессивной технологии производства аналогичной продукции |
|  | Технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных технологий, аналогичных проектируемым |
|  | Методика проектирования технологических процессов |
|  | Методика проектирования технологических операций |
|  | Принципы технологического группирования деталей |
|  | Методика разработки групповых технологических процессов и операций |
|  | Основное технологическое оборудование, используемое в технологических процессах изготовления деталей машиностроения высокой сложности, и принципы его работы |
|  | Технологические факторы, влияющие на точность обработки поверхностей деталей машиностроения |
|  | Принципы выбора технологического оборудования |
|  | Принципы выбора технологической оснастки |
|  | Типовые технологические режимы технологических операций изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Методика расчета технологических режимов технологических операций изготовления деталей |
|  | Нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии на выполнение технологических операций изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Методика расчета норм времени |
|  | Методика расчета экономической эффективности технологических процессов |
|  | Основные требования к организации труда при проектировании технологических процессов |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование технологической оснастки средней сложности, разработка технических заданий на проектирование сложной технологической оснастки, технологического оборудования, нестандартного оборудования, средств автоматизации и механизации | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проектирование простых специальных приспособлений для установки заготовок на станках |
| --- | --- |
|  | Проектирование простых специальных вспомогательных инструментов |
|  | Проектирование простой специальной контрольно-измерительной оснастки |
|  | Обеспечение технологичности конструкций разработанной технологической оснастки |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальных приспособлений для установки заготовок на станках |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специального металлорежущего инструмента |
|  | Разработка технических заданий на проектирование вспомогательного инструмента |
|  | Разработка технических заданий на проектирование специальной контрольно-измерительной оснастки |
|  | Выпуск конструкторской документации на разработанную оснастку |
| Необходимые умения | Составлять расчетные силовые схемы приспособлений для установки заготовок |
|  | Разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для установки заготовок |
|  | Выбирать установочные элементы приспособлений для установки заготовок |
|  | Выбирать зажимные элементы приспособлений для установки заготовок |
|  | Рассчитывать силы резания при обработке заготовок |
|  | Выполнять точностный расчет приспособлений для установки заготовок |
|  | Выполнять прочностной и жесткостной расчет вспомогательного инструмента |
|  | Выбирать средства измерения, используемые в контрольной оснастке |
|  | Выбирать установочные элементы, используемые в контрольной оснастке |
|  | Выполнять точностный расчет контрольной оснастки |
|  | Разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию на технологическую оснастку |
|  | Устанавливать основные требования к специальным приспособлениям для установки заготовок на станках |
|  | Устанавливать основные требования к специальным металлорежущим инструментам |
|  | Устанавливать основные требования к специальным вспомогательным инструментам |
|  | Устанавливать основные требования к специальной контрольно-измерительной оснастке |
| Необходимые знания | Методика проектирования приспособлений для установки заготовок |
|  | Методика построения расчетных силовых схем |
|  | Правила и принципы выбора установочных элементов приспособлений для установки заготовок |
|  | Правила и принципы выбора зажимных элементов приспособлений для установки заготовок |
|  | Методика расчета сил резания |
|  | Методика точностного расчета приспособлений для установки заготовок |
|  | Методика прочностных и жесткостных расчетов |
|  | Методика проектирования контрольной оснастки |
|  | Правила и принципы выбора средств измерения, используемых в контрольной оснастке |
|  | Методика точностного расчета контрольной оснастки |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению конструкторской документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технологических процессов производства деталей машиностроения высокой сложности и управление ими | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения технологической дисциплины при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль правил эксплуатации технологического оборудования при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Контроль правильности эксплуатации технологической оснастки при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Выявление причин брака при изготовлении деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Разработка предложений по предупреждению и ликвидации брака при изготовлении деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Внесение изменений в технологическую документацию на технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Согласование изменений, внесенных в технологическую документацию на технологические процессы изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Рассмотрение рационализаторских предложений по совершенствованию технологии производства и подготовка заключений о целесообразности их использования |
|  | Разработка мероприятий по повышению эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда |
|  | Планирование, постановка, проведение исследований технологических операций |
|  | Контроль предложений по предупреждению и ликвидации брака и изменению в технологических процессах, разработанных специалистами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Планировать и проводить технологические эксперименты с обработкой и анализом результатов |
|  | Моделировать узлы и механизмы технологического оборудования и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования |
|  | Корректировать технологическую документацию |
|  | Оценивать предложения по предупреждению и ликвидации брака и изменениям в технологических процессах |
| Необходимые знания | Параметры и режимы технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Правила эксплуатации технологического оборудования, используемого при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Правила эксплуатации технологической оснастки, используемой при реализации технологических процессов изготовления деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Виды брака в изготовлении деталей машиностроения высокой сложности |
|  | Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления деталей |
|  | Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления деталей |
|  | Методика планирования эксперимента |
|  | Методики обработки экспериментальных данных |
|  | Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии |
|  | Процедура согласования предложений по изменению технологических процессов |
|  | Процедура согласования предложений по изменению технологической документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование технологического оснащения производственных участков механообрабатывающего производства | Код | C/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка планировок производственных участков механообрабатывающего производства |
| --- | --- |
|  | Расчет производственной мощности и загрузки оборудования участков механообрабатывающего производства |
|  | Проектирование нестандартного оборудования рабочих мест и производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Разработка технических заданий на проектирование нестандартного оборудования рабочих мест и производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Разработка технических заданий на проектирование средств автоматизации и механизации рабочих мест и производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Разработка технических заданий на проектирование технологического оборудования рабочих мест и производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Составление заявок на технологическое оборудование и технологическую оснастку рабочих мест и производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Разработка программ совершенствования организации труда, внедрения новой техники, организационно-технических мероприятий по своевременному освоению производственных мощностей |
|  | Проведение патентных исследований и определение показателей технического уровня проектируемых объектов техники и технологии |
|  | Подготовка технологической информации для патентных и лицензионных паспортов, заявок на изобретения и промышленные образцы |
|  | Выявление технических и технологических проблем на производственных участках механообрабатывающего производства |
| Необходимые умения | Решать технические и технологические проблемы, возникающие на рабочих местах и производственных участках механообрабатывающего производства |
|  | Разрабатывать планировки производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Рассчитывать производственные мощности участков механообрабатывающего производства |
|  | Рассчитывать загрузку оборудования участков механообрабатывающего производства |
|  | Выполнять расчеты параметров нестандартного оборудования производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Оформлять конструкторскую документацию на нестандартное оборудование производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Устанавливать основные требования к нестандартному оборудованию, средствам автоматизации и механизации производственных участков механообрабатывающего производства |
|  | Устанавливать потребность в технологическом оборудовании и технологической оснастке участков механообрабатывающего производства |
|  | Устанавливать особенности эксплуатации технологического оборудования и технологической оснастки участков механообрабатывающего производства |
| Необходимые знания | Технология производства продукции организации |
|  | Методика обследования технического и технологического уровня оснащения рабочих мест участков механообрабатывающего производства |
|  | Методика разработки планировок участков механообрабатывающего производства |
|  | Методика проектирования нестандартного оборудования механообрабатывающего производства |
|  | Основное технологическое оборудование участков механообрабатывающего производства и принципы его работы |
|  | Порядок составления и оформления заявок на технологическое оборудование и технологическую оснастку |
|  | Порядок и методы проведения патентных исследований |
|  | Основы изобретательства |
|  | Основы экономики в пределах выполняемой работы |
|  | Организация производства в пределах выполняемой работы |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ОАО "Акционерная компания "Туламашзавод", город Тула |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "ГМС Ливгидромаш", город Ливны, Орловская область |
| 3 | ОАО "Ил", город Москва |
| 4 | ОАО "Концерн "Калашников", город Ижевск |
| 5 | ОАО "Краснодарский приборный завод "Каскад", город Краснодар |
| 6 | ОАО "КЭМЗ", город Котлас, Архангельская область |
| 7 | ОАО "ЛМЗ имени К. Либкнехта", город Санкт-Петербург |
| 8 | ОАО "ММП имени В.В. Чернышева", город Москва |
| 9 | ОАО "НИИЭИ", город Электроугли, Московская область |
| 10 | ОАО "НМЗ Искра", город Новосибирск |
| 11 | ОАО "Петрозаводскмаш", город Петрозаводск, Республика Карелия |
| 12 | ОАО "Роствертол", город Москва |
| 13 | ОАО "Серовский механический завод", город Серов, Свердловская область |
| 14 | ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", город Киров |
| 15 | ОООР "СоюзМаш России", город Москва |
| 16 | ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.