Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 13 марта 2017 г. N 265н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

НАЛАДЧИК

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

|  | 131 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Наладка и подналадка обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ) |  | 40.026 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества изготовления деталей на токарных и сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ

Вид трудовой деятельности (группа занятий):

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| --- | --- |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Наладка токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | 3 | Установка и наладка приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Установка и наладка инструментов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление пробной простой детали типа тела вращения и передача ее в отдел технического контроля (ОТК) | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Подналадка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ в процессе работы | A/05.3 | 3 |
| B | Наладка сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | 4 | Установка и наладка приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Установка и наладка инструментов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление пробной простой корпусной детали и передача ее в ОТК | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Подналадка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей в процессе работы | B/05.4 | 4 |
| C | Наладка токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | 4 | Установка и наладка приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Установка и наладка инструментов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление пробной сложной детали типа тела вращения и передача ее в ОТК | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Подналадка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ в процессе работы | C/05.4 | 4 |
| D | Наладка сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | 4 | Установка и наладка приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Установка и наладка инструментов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление пробной сложной корпусной детали и передача ее в ОТК | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Подналадка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей в процессе работы | D/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением 4-го разряда Наладчик станков с программным управлением 4-го разряда Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет оператором обрабатывающих центров с числовым программным управлением при наличии профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа <4> |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте <5> |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС <6> | § 44 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-го разряда |
| ОКПДТР <7> | 14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка приспособления в соответствии с технологической документацией на шпиндель токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Выверка и наладка приспособления, установленного на токарный обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
|  | Контроль точности наладки приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
| Необходимые умения | Устанавливать приспособления в соответствии с технологической документацией на шпиндель токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Производить выверку устанавливаемого приспособления на шпиндель токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать положение приспособления, установленного на токарный обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
|  | Производить наладку приспособления средствами токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать требуемую точность наладки приспособления, установленного на токарный обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, используемых на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ для изготовления простых деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки приспособлений |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка инструментов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режущего инструмента по технологической документации для изготовления простых деталей типа тел вращения на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Установка режущего инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Контроль положения режущего инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые умения | Подбирать режущий инструмент и возможные аналоги в соответствии с технологической документацией для изготовления простых деталей типа тел вращения на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Устанавливать режущие инструменты на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Производить наладку режущего инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Виды и основные характеристики инструментов для изготовления простых деталей, применяемых на токарных обрабатывающих центрах с ЧПУ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор основных опорных точек токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
| --- | --- |
|  | Проверка возможности использования набора инструментов совместно с установленным приспособлением |
|  | Ввод и отладка управляющей программы (УП) на холостом ходу |
|  | Контроль согласованности работы всех элементов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
| Необходимые умения | Устанавливать координаты "плавающего нуля" токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
|  | Устанавливать точку "смены инструмента" токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения (при необходимости) |
|  | Контролировать согласованность работы всех элементов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
|  | Вводить программу в стойку токарного обрабатывающего центра с ЧПУ (при необходимости) |
|  | Отлаживать УП изготовления простой детали типа тела вращения на холостом ходу |
| Необходимые знания | Интерфейс стойки токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Перечень характерных опорных точек |
|  | Правила отладки УП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление пробной простой детали типа тела вращения и передача ее в отдел технического контроля (ОТК) | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление пробной простой детали типа тела вращения |
| --- | --- |
|  | Подналадка станка во время изготовления пробной детали типа тела вращения |
|  | Передача детали типа тела вращения на проверку в ОТК |
| Необходимые умения | Изготавливать пробную простую деталь типа тела вращения в соответствии с требованиями конструкторской документации |
|  | Производить подналадку токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Корректировать режимы обработки по согласованию с инженером-технологом |
|  | Корректировать последовательность выполнения переходов по согласованию с инженером-технологом |
|  | Контролировать основные параметры детали типа тела вращения |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила отладки УП |
|  | Правила выбора последовательности переходов в рамках выполняемой работы |
|  | Основные виды брака при токарной обработке простых деталей, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ в процессе работы | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
| --- | --- |
|  | Выполнение регулярной проверки точности наладки комплекта инструментов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
|  | Корректировка работы токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки приспособления |
|  | Контролировать точность наладки комплекта инструмента |
|  | Заменять приспособление или инструменты |
|  | Корректировать УП для изготовления простых деталей типа тел вращения на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Правила пользования средствами контроля в рамках выполняемой работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением 5-го разряда Наладчик станков с программным управлением 5-го разряда Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет наладчиком обрабатывающих центров с числовым программным управлением 4-го разряда при наличии профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих Не менее одного года наладчиком обрабатывающих центров с числовым программным управлением 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 45 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка приспособления в соответствии с технологической документацией на стол сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Выверка и наладка приспособления, установленного на сверлильно-фрезерно-расточной обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
|  | Контроль точности наладки приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
| Необходимые умения | Устанавливать приспособления в соответствии с технологической документацией на стол сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Производить выверку устанавливаемого приспособления на столе сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать положение приспособления, установленного на сверлильно-фрезерно-расточной обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
|  | Производить наладку приспособления средствами сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать требуемую точность наладки приспособления, установленного на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, используемых на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки приспособлений |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка инструментов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режущего инструмента по технологической документации для изготовления простых корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Установка режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Контроль положения режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые умения | Подбирать режущий инструмент и возможные аналоги в соответствии с технологической документацией для изготовления простых корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Устанавливать режущие инструменты на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Производить наладку режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Виды и основные характеристики инструментов для изготовления простых корпусных деталей, применяемых на сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор основных опорных точек сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
| --- | --- |
|  | Проверка возможности использования набора инструментов совместно с установленным приспособлением |
|  | Ввод и отладка УП на холостом ходу |
|  | Контроль согласованности работы всех элементов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
| Необходимые умения | Устанавливать координаты "плоскостей холостых ходов" сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
|  | Устанавливать точки подвода инструмента к различным сторонам детали на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ (при необходимости) |
|  | Контролировать согласованность работы всех элементов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
|  | Вводить программу в стойку сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ (при необходимости) |
|  | Отлаживать УП изготовления простой корпусной детали на холостом ходу |
| Необходимые знания | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Перечень характерных опорных точек |
|  | Правила отладки УП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление пробной простой корпусной детали и передача ее в ОТК | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление пробной простой корпусной детали |
| --- | --- |
|  | Подналадка станка во время изготовления пробной детали |
|  | Передача детали на проверку в ОТК |
| Необходимые умения | Изготавливать пробную простую корпусную деталь в соответствии с требованиями конструкторской документации |
|  | Производить подналадку сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Корректировать режимы обработки по согласованию с инженером-технологом |
|  | Корректировать последовательность выполнения переходов по согласованию с инженером-технологом |
|  | Контролировать основные параметры детали |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила отладки УП |
|  | Правила выбора последовательности переходов в рамках выполняемой работы |
|  | Основные виды брака при фрезерной обработке простых деталей, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей в процессе работы | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
| --- | --- |
|  | Выполнение регулярной проверки точности наладки комплекта инструментов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
|  | Корректировка работы сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления простых корпусных деталей |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки приспособления |
|  | Контролировать точность наладки инструментов |
|  | Заменять приспособление или инструменты |
|  | Корректировать УП для изготовления простых корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Правила пользования средствами контроля в рамках выполняемой работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка токарных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением 5-го разряда Наладчик станков с программным управлением 5-го разряда Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет наладчиком обрабатывающих центров с числовым программным управлением 4-го разряда при наличии профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих Не менее одного года наладчиком обрабатывающих центров с числовым программным управлением 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 45 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка приспособления в соответствии с технологической документацией на шпиндель токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Выверка и наладка приспособления, установленного на токарный обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
|  | Контроль точности наладки приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
| Необходимые умения | Устанавливать приспособления в соответствии с технологической документацией на шпиндель токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Производить выверку устанавливаемого приспособления на шпиндель токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать положение приспособления, установленного на токарный обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
|  | Производить наладку приспособления средствами токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать требуемую точность наладки приспособления, установленного на токарный обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, используемых на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки приспособлений |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка инструментов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режущего инструмента по технологической документации для изготовления сложных деталей типа тел вращения на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Установка режущего инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Контроль положения режущего инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые умения | Подбирать режущий инструмент и возможные аналоги в соответствии с технологической документацией для изготовления сложных деталей типа тел вращения на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Устанавливать режущие инструменты на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Производить наладку режущего инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Виды и основные характеристики инструментов для изготовления сложных деталей, применяемых на токарных обрабатывающих центрах с ЧПУ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор основных опорных точек токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
| --- | --- |
|  | Проверка возможности использования набора инструментов совместно с установленным приспособлением |
|  | Определение оптимальной последовательности переходов и установки инструментов |
|  | Ввод и отладка УП на холостом ходу |
|  | Контроль согласованности работы всех элементов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
| Необходимые умения | Устанавливать координаты "плавающего нуля" токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
|  | Устанавливать "точку смены инструмента" токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения (при необходимости) |
|  | Проверять оптимальную последовательность установки инструментов |
|  | Контролировать согласованность работы всех элементов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
|  | Вводить программу в стойку токарного обрабатывающего центра с ЧПУ (при необходимости) |
|  | Отлаживать УП изготовления сложной детали типа тела вращения на холостом ходу |
| Необходимые знания | Интерфейс стойки токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Перечень характерных опорных точек |
|  | Правила отладки УП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление пробной сложной детали типа тела вращения и передача ее в ОТК | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление пробной сложной детали типа тела вращения |
| --- | --- |
|  | Подналадка станка во время изготовления пробной детали типа тела вращения |
|  | Передача пробной сложной детали типа тела вращения на проверку в ОТК |
| Необходимые умения | Изготавливать пробную сложную деталь типа тела вращения в соответствии с требованиями конструкторской документации |
|  | Производить подналадку токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Корректировать режимы обработки по согласованию с инженером-технологом |
|  | Корректировать последовательность выполнения переходов по согласованию с инженером-технологом |
|  | Контролировать основные параметры детали |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила отладки УП |
|  | Правила выбора последовательности переходов в рамках выполняемой работы |
|  | Основные виды брака при токарной обработке сложных деталей, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Правила пользования средствами контроля в рамках выполняемой работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка токарного обрабатывающего центра с ЧПУ в процессе работы | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки приспособления токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
| --- | --- |
|  | Выполнение регулярной проверки точности наладки комплекта инструментов токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
|  | Корректировка работы токарного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных деталей типа тел вращения |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки приспособления |
|  | Контролировать точность наладки комплекта инструмента |
|  | Заменять приспособление или инструменты |
|  | Корректировать УП для изготовления сложных деталей типа тел вращения на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки токарного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Правила пользования средствами контроля в рамках выполняемой работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением 6-го разряда Наладчик станков с программным управлением 6-го разряда Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда |
| --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет наладчиком обрабатывающих центров с числовым программным управлением 5-го разряда при наличии профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих Не менее двух лет наладчиком обрабатывающих центров с числовым программным управлением 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 46 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка приспособления в соответствии с технологической документацией на стол сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Выверка и наладка приспособления, установленного на сверлильно-фрезерно-расточной обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
|  | Контроль точности наладки приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
| Необходимые умения | Устанавливать приспособления в соответствии с технологической документацией на стол сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Производить выверку устанавливаемого приспособления на столе сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать положение приспособления, установленного на сверлильно-фрезерно-расточной обрабатывающий центр с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
|  | Производить наладку приспособления средствами сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Контролировать требуемую точность наладки приспособления, установленного на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, используемых на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки приспособлений |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка и наладка инструментов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режущего инструмента по технологической документации для изготовления сложных корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| --- | --- |
|  | Установка режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Определение оптимальной последовательности переходов и установки инструментов |
|  | Контроль положения режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые умения | Подбирать режущий инструмент и возможные аналоги в соответствии с технологической документацией для изготовления сложных корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Устанавливать режущие инструменты на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Проверять оптимальную последовательность установки инструментов |
|  | Производить наладку режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
|  | Контролировать правильность установки инструмента на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Виды и основные характеристики инструментов для изготовления сложных деталей, применяемых на сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Интерфейс стойки станка с ЧПУ |
|  | Основные методы контроля наладки инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор основных опорных точек сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
| --- | --- |
|  | Проверка возможности использования набора инструментов совместно с установленным приспособлением |
|  | Ввод и отладка УП на холостом ходу |
|  | Контроль согласованности работы всех элементов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
| Необходимые умения | Устанавливать координаты "плоскостей холостых ходов" сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
|  | Устанавливать точки подвода инструмента к различным сторонам детали на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ (при необходимости) |
|  | Контролировать согласованность работы всех элементов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
|  | Вводить программу в стойку сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ (при необходимости) |
|  | Отлаживать УП изготовления сложной корпусной детали на холостом ходу |
| Необходимые знания | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Перечень характерных опорных точек |
|  | Правила отладки УП |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление пробной сложной корпусной детали и передача ее в ОТК | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление пробной сложной корпусной детали |
| --- | --- |
|  | Подналадка станка во время изготовления пробной сложной корпусной детали |
|  | Передача детали на проверку в ОТК |
| Необходимые умения | Изготавливать пробную сложную корпусную деталь в соответствии с требованиями конструкторской документации |
|  | Производить подналадку сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Корректировать режимы обработки по согласованию с инженером-технологом |
|  | Корректировать последовательность выполнения переходов по согласованию с инженером-технологом |
|  | Контролировать основные параметры детали |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила отладки УП |
|  | Правила выбора последовательности переходов в рамках выполняемой работы |
|  | Основные виды брака при фрезерной обработке сложных деталей, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Правила пользования средствами контроля в рамках выполняемой работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей в процессе работы | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регулярной проверки точности наладки приспособления сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
| --- | --- |
|  | Выполнение регулярной проверки точности наладки комплекта инструментов сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
|  | Корректировка работы сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ для изготовления сложных корпусных деталей |
| Необходимые умения | Контролировать точность наладки приспособления |
|  | Контролировать точность наладки инструментов |
|  | Заменять приспособление или инструменты |
|  | Корректировать УП для изготовления сложных корпусных деталей на сверлильно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре с ЧПУ |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Интерфейс стойки сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Правила выбора режимов резания |
|  | Правила наладки инструмента |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Правила пользования средствами контроля в рамках выполняемой работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ОАО "Акционерная компания "Туламашзавод", город Тула |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "ГМС Ливгидромаш", город Ливны, Орловская область |
| 3 | ОАО "Ил", город Москва |
| 4 | ОАО "Концерн "Калашников", город Ижевск |
| 5 | ОАО "Краснодарский приборный завод "Каскад", город Краснодар |
| 6 | ОАО "КЭМЗ", город Котлас, Архангельская область |
| 7 | ОАО "ЛМЗ имени К. Либкнехта", город Санкт-Петербург |
| 8 | ОАО "ММП имени В.В. Чернышева", город Москва |
| 9 | ОАО "НИИЭИ", город Электроугли, Московская область |
| 10 | ОАО "НМЗ Искра", город Новосибирск |
| 11 | ОАО "Петрозаводскмаш", город Петрозаводск, Республика Карелия |
| 12 | ОАО "Роствертол", город Москва |
| 13 | ОАО "Серовский механический завод", город Серов, Свердловская область |
| 14 | ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", город Киров |
| 15 | ОООР "СоюзМаш России", город Москва |
| 16 | ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906, N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607, N 46, ст. 6397; 2016, N 15, ст. 2105, N 35, ст. 5327).

<5> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Механическая обработка металлов и других материалов".

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.