Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 21 декабря 2015 г. N 1076н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЛЕСАРЬ ДОМОВЫХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

|  | 789 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |  | 16.086 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования для повышения эксплуатационной надежности и эксплуатации внутридомовой инженерной инфраструктуры многоквартирного дома

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение текущего технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования | 3 | Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | A/02.3 |  |
|  |  |  | Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения | A/03.3 |  |
|  |  |  | Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | A/04.3 |  |
| B | Осуществление подготовки домовых санитарно-технических систем и оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации | 4 | Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации | B/02.4 |  |
| C | Выполнение ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования | 4 | Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения | C/02.4 |  |
|  |  |  | Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | C/03.4 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение текущего технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по обслуживанию ЖКХ |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 200, 201 <4> | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го, 3-го разряда |
| ОКПДТР <5> | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование обхода и осмотра на основании сменного задания |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выявление при обходе и осмотре наличия утечки в трубопроводах и арматуре и оценка возможности ее устранения |
|  | Выявление при обходе и осмотре наличия неисправностей оборудования и приборов и оценка возможности их устранения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке в случае выявления неисправностей |
|  | Оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических систем и оборудования |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Определять наличие течи в трубопроводах и арматуре |
|  | Выявлять и оценивать неисправности оборудования и приборов |
|  | Устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Устранение течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение обслуживания повысительных и пожарных насосов |
|  | Очищение от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Применять технологические приемы технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Устранение местных непрогревов с промывкой нагревательных приборов и участков трубопроводов |
|  | Устранение воздушных пробок в системе отопления |
|  | Очистка грязевиков, воздухосборников |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнение обслуживания циркуляционных насосов |
|  | Очистка от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно техническому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Оценивать степень прогрева отопительных приборов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических приборах |
|  | Устранение протечек в раструбных соединениях и в местах присоединения санитарно-технических приборов к трубопроводу |
|  | Восстановление крепления трубопроводов системы водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Оценивать состояние трубопроводов и санитарно-технических приборов |
|  | Выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов |
|  | Определять наличие утечек и засоров |
|  | Выполнять подчеканку раструбов канализационных труб |
|  | Выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Технология и техника устранения протечек и засоров системы водоотведения, внутренних водостоков |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление подготовки домовых санитарно-технических систем и оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-сантехник ЖКХ |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 202 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряд |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выполнение консервации и расконсервации поливочной системы |
|  | Устройство дополнительной системы наружных выпусков для поливки территории |
|  | Выполнение ревизии запорно-регулирующей, водоразборной арматуры и внутренних пожарных кранов |
|  | Устранение неисправностей в работе повысительных и пожарных насосов, выявленных в процессе эксплуатации |
|  | Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по подготовке системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Технология и техника подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы запорно-регулирующей и водоразборной арматуры |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на подготовку внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выполнение консервации системы отопления |
|  | Выполнение ревизии запорно-регулировочной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнение промывки системы отопления |
|  | Проведение гидравлического испытания системы отопления |
|  | Устранение неисправностей в работе циркуляционных насосов, выявленных в процессе эксплуатации |
|  | Подготовка к эксплуатации элеваторных и тепловых узлов в соответствии с требованиями технического регламента |
|  | Подготовка к эксплуатации расширительных баков в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов |
|  | Выполнение пробного протапливания в соответствии с требованиями технического регламента |
|  | Выполнение наладки и регулировки системы отопления и отопительных приборов в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов |
|  | Восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов |
|  | Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять подготовку внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Оценивать степень прогрева отопительных приборов |
|  | Выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов, расширительных баков, элеваторных и тепловых узлов |
|  | Выполнять консервацию системы отопления |
|  | Выполнять промывку системы отопления |
|  | Выполнять гидравлическое испытание системы отопления |
|  | Выполнять технологические приемы наладки и регулировки системы отопления и отопительных приборов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при подготовке внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Технология и техника подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования |
|  | Технология и техника обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования |
|  | Предъявляемые требования готовности к проведению испытания системы отопления |
|  | Назначение и правила применения пресса для опрессовки системы |
|  | Технология и техника опрессовки системы отопления |
|  | Назначение и виды промывки системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Технология и техника промывки системы отопления и горячего водоснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-ремонтник ЖКХ |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в области водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 203 | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов |
|  | Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение гидравлического испытания системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданию на выполнение работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять замену участков трубопроводов |
|  | Выполнять ремонт повысительных и пожарных насосов |
|  | Выполнять гидравлическое испытание системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Применять пресс для опрессовки системы |
|  | Выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнение замены отдельных секций и отопительных приборов |
|  | Выполнение очистки и частичного ремонта расширительного бака |
|  | Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнение ремонта водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений |
|  | Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнение ремонта циркуляционных насосов |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнение гидравлического испытания системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданию на выполнение работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять замену отдельных участков трубопроводов |
|  | Выполнять замену отдельных секций и отопительных приборов |
|  | Выполнять ремонт расширительного бака и водоподогревателя |
|  | Выполнять ремонт циркуляционных насосов |
|  | Выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Применять пресс для опрессовки системы |
|  | Выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы отопительных приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Выполнение замены отдельных фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий |
|  | Выполнение перекладки канализационного выпуска до первого колодца |
|  | Выполнение ремонта и замены неисправных гидрозатворов |
|  | Выполнение ремонта и замены неисправных санитарно-технических приборов |
|  | Восстановление крепления трубопроводов систем водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданию на выполнение работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять замену отдельных участков трубопроводов |
|  | Выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий |
|  | Выполнять перекладку канализационного выпуска |
|  | Выполнять ремонт и замену гидрозатворов |
|  | Выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы систем водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (ООР), город Москва |
| --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ЗАО "АКЦ "ЖИЛКОМАУДИТ", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ЗАО "Центр муниципальной экономики", город Москва |
| 3 | НП "Жилкоммунстройсертификация", город Москва |
| 4 | ОООР "Союз коммунальных предприятий", город Москва |
| 5 | Российская ассоциация "Коммунальная энергетика" имени Эдуарда Хижа, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.