Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 25 декабря 2014 г. N 1125н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОТНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ/ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

|  | 356 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Эксплуатация грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций |  | 20.006 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Перемещение грузов с использованием грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций (далее - ГЭС/ГАЭС) в соответствии с установленными нормами безопасной эксплуатации

Группа занятий:

| 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики | 7137 | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Техники-электрики | 7215 | Такелажники |
| 3119 | Техники физических и инженерных направлений деятельности, не вошедшие в другие группы | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| 3152 | Инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, производственных процессов и продукции) | 8333 | Машинисты кранов, подъемников и другого погрузочно-разгрузочного оборудования |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 40.11.52 | Деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций |
| --- | --- |
| 45.34 | Монтаж прочего инженерного оборудования |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, которые содержит

профессиональный стандарт (функциональная карта вида

трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осуществление работ по строповке грузов | 2 | Подготовка к строповке грузов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Строповка и расстроповка грузов | A/02.2 | 2 |
| B | Управление грузоподъемными кранами ГЭС/ГАЭС при выполнении работ | 3 | Ежесменное техническое обслуживание грузоподъемных кранов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Производство работ грузоподъемными кранами, в том числе в действующих электроустановках | B/02.3 | 3 |
| C | Поддержание грузоподъемных кранов ГЭС/ГАЭС в исправном состоянии | 4 | Выполнение технического обслуживания и текущих ремонтов грузоподъемных кранов | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обслуживание, установка, наладка и ремонт приборов безопасности грузоподъемных кранов | C/02.4 | 4 |
| D | Обеспечение безопасных условий работ грузоподъемными кранами ГЭС/ГАЭС | 5 | Организация безопасного производства работ грузоподъемными кранами | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль соблюдения персоналом правил безопасного производства работ грузоподъемными кранами | D/02.5 | 5 |
| E | Организация содержания грузоподъемных кранов ГЭС/ГАЭС в исправном состоянии | 5 | Контроль за содержанием грузоподъемных кранов в исправном состоянии | E/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация безопасного производства работ при обслуживании и ремонте грузоподъемных кранов | E/02.6 | 6 |
| F | Надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений, тары, крановых путей | 6 | Надзор за техническим состоянием | F/01.6 | 6 |
|  |  |  | Надзор за безопасной эксплуатацией | F/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция:

| Наименование | Осуществление работ по строповке грузов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Стропальщик Данная трудовая функция может также выполняться рабочими, монтажниками, ремонтниками, строителями и другими работниками после предварительного обучения и аттестации по профессии стропальщик (смежная профессия) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Наличие выданного в установленном порядке документа (удостоверения стропальщика), подтверждающего уровень квалификации работника Удостоверение о проверке знаний работников, обслуживающих грузоподъемные краны Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Не менее группы 2 по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7215 | Такелажники |
| ЕТКС <3> | § 302 - 306 | Стропальщик (2 - 6-й разряд) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к строповке грузов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка груза к погрузке, перегрузке, транспортировке |
| --- | --- |
|  | Осмотр грузозахватных приспособлений и тары перед применением, проверка исправности съемных грузозахватных приспособлений и тары, наличия на них бирок, клейм, маркировки |
|  | Проверка наличия и исправности вспомогательных инвентарных приспособлений |
|  | Ознакомление со схемами строповки, технологическими картами или проектом производства работ |
|  | Выбор строп в соответствии с массой и родом грузов |
| Необходимые умения | Определять массу перемещаемого груза |
|  | Определять пригодность строп, грузозахватных приспособлений и тары |
|  | Выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов в различных условиях |
|  | Применять навыки безопасного выполнения работ |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, порядок применения стропов, цепей, канатов и других грузозахватных приспособлений |
|  | Схемы строповки и зацепки грузов, способы безопасной кантовки грузов, места застроповки типовых грузов |
|  | Способы определения массы груза |
|  | Предельные нормы нагрузки крана, стропов, канатов и пр., нормы заполнения тары |
|  | Порядок осмотра и нормы браковки стропа и других съемных грузозахватных приспособлений и тары |
|  | Производственная инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ |
|  | Особенности расположения обслуживаемых производственных участков |
|  | Типовые технологические карты безопасного производства работ мостовыми, стреловыми и козловыми кранами |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов, правила по охране труда в части своей компетенции |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в части своей компетенции |
|  | Правила по охране труда для стропальщика |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Строповка и расстроповка грузов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление строповки груза |
| --- | --- |
|  | Обмен сигналами при производстве работ грузоподъемными кранами с машинистом крана по установленному порядку |
|  | Сопровождение груза во время перемещения |
|  | Осуществление расстроповки и раскрепления груза |
|  | Осуществлять действия в соответствии с инструкциями в случае технологических нарушений, пожаров, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Необходимые умения | Определять массу перемещаемого груза |
|  | Выполнять зацепку различных грузов для их подъема и перемещения |
|  | Выполнять укладку (установку) груза в проектное положение |
|  | Выполнять снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку) |
|  | Отключать краны от электрической сети в аварийных случаях |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Применять навыки безопасного выполнения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Схемы строповки и зацепки грузов, способы безопасной кантовки грузов, места застроповки типовых грузов |
|  | Способы обвязки и подвешивания груза на крюк |
|  | Предельные нормы нагрузки крана, стропов, канатов и пр., нормы заполнения тары |
|  | Порядок и габариты складирования грузов |
|  | Установленный на ГЭС/ГАЭС порядок обмена сигналами при производстве работ грузоподъемными кранами |
|  | Производственная инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ |
|  | Основные характеристики используемых грузоподъемных кранов, крановых путей и приборов безопасности |
|  | Особенности расположения обслуживаемых производственных участков |
|  | Типовые технологические карты безопасного производства работ мостовыми, стреловыми и козловыми кранами |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в части своей компетенции |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в части своей компетенции |
|  | Средства индивидуальной защиты и порядок их применения |
|  | Требования инструкций по действиям при авариях, чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) и несчастных случаях |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление грузоподъемными кранами ГЭС/ГАЭС при выполнении работ | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист крана (крановщик) 3 - 6-го разрядов Машинист крана автомобильного 6 - 8-го разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих Программы подготовки крановщиков - операторов грузоподъемных кранов, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1 года работы по профессиям рабочих: машинист крана (крановщик) 2 - 5-го разрядов или машинист крана автомобильного 5 - 7-го разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Удостоверение о проверке знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные краны (крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков), с указанием типа крана, к управлению которым он допущен Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку на кране, на котором он будет работать Водительское удостоверение категории C для управления автомобильным краном Не менее 2-й группы по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8333 | Машинисты кранов, подъемников и другого погрузочно-разгрузочного оборудования |
| ЕТКС | § 199 - 203 | Машинист крана (крановщик) (3 - 6-й разряд) |
|  | § 103 - 105 | Машинист крана автомобильного (6 - 8-й разряд) |
| ОКСО <4> | 190605 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
|  | 190200 | Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы |
|  | 190600 | Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ежесменное техническое обслуживание грузоподъемных кранов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр и проверка работоспособности грузоподъемных кранов, подкрановых путей и съемных грузозахватных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей и информирование о них ответственных лиц за безопасное производство работ |
|  | Смазка всех механизмов грузоподъемного крана и канатов согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Поддержание чистоты механизмов и оборудования крана |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль технического состояния грузоподъемного крана |
|  | Производить техническое обслуживание грузоподъемного крана |
|  | Применять навыки безопасного выполнения работ |
|  | Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц |
| Необходимые знания | Устройство и назначение обслуживаемого крана, его механизмов, крановых путей и приборов безопасности |
|  | Инструкция организации-изготовителя по эксплуатации крана, параметры и техническую характеристику крана |
|  | Основы электротехники и слесарного дела (в объеме слесаря 3-го разряда) |
|  | Периодичность и способы проверки приборов безопасности, способы регулировки тормозов |
|  | Возможные повреждения металлоконструкций и способы их устранения, перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки трущихся частей крана |
|  | Периодичность технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов, критерии предельного состояния кранов для отправки в капитальный ремонт |
|  | Сроки и виды технических освидетельствований кранов |
|  | Правила по охране труда для машиниста крана |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в части своей компетенции |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство работ грузоподъемными кранами, в том числе в действующих электроустановках | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с проектами производства строительно-монтажных работ кранами, технологическими картами складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и подвижного состава и другими технологическими регламентами |
| --- | --- |
|  | Перемещение крана в отсутствие груза до и от места производства работ (при необходимости) |
|  | Осуществление спуска-подъема для доступа на рабочее место в соответствии с требованиями правил безопасности при работе на высоте |
|  | Проверка правильности крепления тросов, регулирования тормозов и действия предохранительных устройств |
|  | Перемещение груза с использованием грузоподъемных кранов в соответствии с полученным заданием/нарядом |
|  | Соблюдение определенного порядка действий по окончании работ в соответствии с инструкциями |
|  | Обмен сигналами при производстве работ грузоподъемными кранами со стропальщиком по установленному порядку |
|  | Осуществление действий в соответствии с инструкциями в случае технологических нарушений, пожаров, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Необходимые умения | Управлять краном при подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам и/или командам |
|  | Управлять кранами, оснащенными радиоуправлением (при их наличии) |
|  | Определять пригодность к работе канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары |
|  | Проверять правильность крепления тросов, регулирования тормозов и действия предохранительных устройств |
|  | Вести вахтенный журнал и путевой лист крана |
|  | Управлять грузоподъемным краном вблизи линий электропередачи |
|  | Управлять кранами, оснащенными радиоуправлением вблизи линий электропередачи |
|  | Отключать краны от электрической сети в аварийных случаях |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Применять навыки безопасного выполнения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого крана, его механизмов, крановых путей и приборов безопасности |
|  | Устройство грузозахватных приспособлений, безопасные способы строповки и зацепки груза |
|  | Предельная грузоподъемность крана, тросов и цепей |
|  | Правила дорожного движения (для крановщиков автомобильных кранов) |
|  | Основные весовые характеристики грузов |
|  | Установленный на ГЭС/ГАЭС порядок обмена сигналами при производстве работ грузоподъемными кранами |
|  | Факторы, влияющие на устойчивость крана, и причины потери устойчивости |
|  | Особенности расположения обслуживаемых производственных участков |
|  | Производственная инструкция машиниста крана по безопасному производству работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для машиниста крана |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в части своей компетенции |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Требования инструкций по действиям при авариях, ЧС и несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание грузоподъемных кранов ГЭС/ГАЭС в исправном состоянии | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов Электрослесарь по ремонту оборудования Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов Наладчик приборов безопасности грузоподъемных кранов |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по профилю деятельности Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья Удостоверения о проверке знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные краны (крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков) |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке |
|  | Наличие подготовки по меньшей мере по одной из специальностей электротехнического профиля (электрослесарь, электро- и радиомонтажник, наладчик приборов и средств автоматики) в объеме программы профессионально-технических училищ и других учебных заведений при наличии опыта работы не менее одного года Не менее группы 3 по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
|  | 3119 | Техники физических и инженерных направлений деятельности, не вошедшие в другие группы |
|  | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
|  | 7137 | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии |
| ЕТКС | § 343 - 347 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2 - 6-й разряд) |
|  | § 112 - 116 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин (2 - 6-й разряд) |
|  | § 276 | Наладчик строительных машин (5-й разряд) |
| ОКСО | 190605 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания и текущих ремонтов грузоподъемных кранов | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр и диагностика технического состояния грузоподъемных кранов и съемных грузозахватных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Работы по техническому обслуживанию грузоподъемных кранов и их механизмов |
|  | Работы по текущему ремонту грузоподъемных кранов и их механизмов |
|  | Подготовка грузоподъемных кранов к проведению технического освидетельствования |
|  | Проведение технического освидетельствования грузоподъемных кранов |
|  | Осуществление действий в соответствии с инструкциями в случае технологических нарушений, пожаров, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования, узлов и механизмов грузоподъемных кранов |
|  | Читать чертежи и электрические схемы |
|  | Правильно подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей |
|  | Производить монтаж заземлений крановых путей и оборудования |
|  | Работать пневмо- и электроинструментом |
|  | Подключать и отключать электрооборудование, выполнять простейшие измерения |
|  | Определять места расположения трещин и других дефектов в металлоконструкциях и канатах грузоподъемных кранов |
|  | Вести дефектные ведомости |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену деталей и сборку узлов и механизмов грузоподъемных кранов |
|  | Осуществлять слесарную обработку деталей и узлов с применением универсальных приспособлений и специальных инструментов |
|  | Определять качество смазочных материалов и эксплуатационных материалов |
|  | Применять навыки безопасного выполнения работ |
|  | Применять средства пожаротушения и оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации кранов (в части технического обслуживания и ремонта) |
|  | Производственная инструкция работника по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов |
|  | Устройство и принцип работы электродвигателей, измерительных приборов, коммутационной и другой аппаратуры, типовые электрические схемы |
|  | Основные электрические нормы настройки и методы проверки электрооборудования |
|  | Порядок пуска в работу и остановки электродвигателей |
|  | Виды технических обслуживаний и ремонтов, объем выполняемых работ, периодичность и технология их выполнения |
|  | Технология проведения и виды монтажа и ремонта электрооборудования |
|  | Нормы браковки стальных канатов, цепей, допустимые пределы износа деталей и узлов грузоподъемных кранов, перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ |
|  | Допустимые нагрузки на работающие детали и узлы оборудования |
|  | Причины износа сопряженных деталей, способы выявления и устранения |
|  | Критерии предельного состояния кранов для отправки в капитальный ремонт |
|  | Характерные неисправности грузоподъемных машин |
|  | Методы и приемы выполнения слесарно-монтажных, сварочных работ |
|  | Назначение, устройство, конструкция, правила подбора и применения рабочих, измерительных и слесарно-монтажных инструментов, обращение с ними и правила хранения |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки механического оборудования |
|  | Механические свойства, наименование и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основы технологии металлов в объеме выполняемой работы |
|  | Методы проверки на точность и испытания деталей и узлов и методы регулировки отдельных узлов и агрегатов машин |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в рамках своей компетенции |
|  | Меры безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Требования инструкций по действиям при авариях, ЧС и несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание, установка, наладка и ремонт приборов безопасности грузоподъемных кранов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр и проверка состояния приборов безопасности |
| --- | --- |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Мелкий ремонт приборов безопасности, замена и настройка предохранительных клапанов и концевых выключателей; ремонт механических частей приборов; проверка и замена кабельных соединений; замена электромеханических реле, предохранителей и сигнальных ламп |
|  | Установка, замена и наладка приборов безопасности или их отдельных узлов |
|  | Осуществление действий в соответствии с инструкциями в случае технологических нарушений, пожаров, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Необходимые умения | Осуществлять пусконаладочные работы, техническое обслуживание и ремонт приборов безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Делать записи в вахтенном журнале крановщика по результатам обслуживания приборов безопасности, оформлять протоколы (акты) их установки, наладки и ремонта |
|  | Определять правильность монтажа и работы приборов безопасности, осуществлять диагностирование и выявлять неисправности |
|  | Пользоваться измерительными приборами и оборудованием, специальными техническими средствами, предусмотренными руководством по эксплуатации приборов безопасности, для проверки, наладки и диагностирования приборов безопасности |
|  | Применять навыки безопасного выполнения работ |
|  | При необходимости применять средства пожаротушения и оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Производственная инструкция наладчика приборов безопасности грузоподъемных кранов |
|  | Руководство по эксплуатации кранов и приборов безопасности |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации механических, электрических, электронных и микроэлектронных приборов безопасности |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации электрических и электрогидравлических усилительных устройств в системе "прибор безопасности - исполнительный механизм крана" |
|  | Особенности установки на краны и сдачи в эксплуатацию приборов безопасности |
|  | Содержание и периодичность всех видов технического обслуживания и ремонта приборов безопасности в процессе эксплуатации |
|  | Порядок оформления результатов работ по установке, наладке, |
|  | обслуживанию и ремонту приборов безопасности |
|  | Порядок применения технических средств контроля, наладки и диагностирования приборов безопасности, правила их использования и проверки |
|  | Общие принципы устройства и работы грузоподъемных кранов |
|  | Общие принципы построения и функционирования электрических и гидравлических схем грузоподъемных кранов |
|  | Основы электрослесарного, электромонтажного и радиомонтажного дела |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации, применяемая при подъеме и перемещении грузов |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Меры безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в рамках своей компетенции |
|  | Средства индивидуальной защиты и порядок их применения |
|  | Требования инструкций по действиям при авариях, ЧС и несчастных случаях |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение безопасных условий работ грузоподъемными кранами ГЭС/ГАЭС | Код | D | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами Начальник кранового участка/мастер Инженер по грузоподъемным механизмам |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование или высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами: При наличии высшего образования - не менее 3 лет по специальности на инженерно-технических должностях При наличии среднего профессионального образования - не менее 5 лет по специальности на инженерно-технических должностях Начальник кранового участка/мастер: При наличии высшего образования - не менее 1 года на производстве При наличии среднего профессионального образования - не менее 3 лет на производстве При наличии среднего общего образования - не менее 5 лет на производстве Инженер по грузоподъемным механизмам: Не менее 1 года на производстве |
| Особые условия допуска к работе | Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами Удостоверение о проверке знаний аттестационной комиссией с участием представителя надзорных органов Российской Федерации В действующих электроустановках (и в охранной зоне воздушных линий электропередач) - не менее группы 3 по электробезопасности |
|  | Начальник кранового участка/мастер: Группа по электробезопасности не ниже 4 Инженер по грузоподъемным механизмам: Группа по электробезопасности не ниже 4 (с правом выдачи нарядов либо правом единоличного осмотра электрооборудования грузоподъемных кранов), не ниже 3 (без права выдачи нарядов и единоличного осмотра) |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
|  | 3119 | Техники физических и инженерных направлений деятельности, не вошедшие в другие группы |
|  | 3152 | Инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, производственных процессов и продукции) |
| ЕКС <5> | - | Инженер |
| ОКСО | 190500 | Эксплуатация транспортных средств |
|  | 190200 | Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы |
|  | 190600 | Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования |
|  | 190605 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация безопасного производства работ грузоподъемными кранами | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача нарядов и распоряжений на производство работ грузоподъемными кранами |
| --- | --- |
|  | Организация приема и сдачи смены |
|  | Непосредственное руководство работами в особых обстоятельствах, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи и других случаях, предусмотренных проектами производства работ или технологическими регламентами |
|  | Обеспечение рабочих необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного производства работ кранами |
|  | Инструктирование крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы, в том числе при работе вблизи линии электропередачи |
|  | Определение мест складирования грузов, обеспечение их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями |
|  | Размещение на месте производства работ списка перемещаемых краном грузов с указанием их массы, в случае отсутствия в списке отдельных грузов передача крановщику сведения об их массе |
|  | Проверка правильности установки крана при каждой его перестановке, выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске |
|  | Прекращение производства работ кранами при возникновении неблагоприятных условий, оговоренных в правилах безопасности |
|  | Осуществление действий в соответствии с инструкциями в случае технологических нарушений, пожаров, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять наряд-допуск |
|  | Организовывать ведение работ кранами в соответствии с требованиями безопасности, проектами производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами |
|  | Проводить инструктаж работников |
|  | Определять массу перемещаемого груза |
|  | Правильно применять стропы, грузозахватные приспособления и тару |
|  | Проверять безопасность установки крана |
|  | Отключать краны от электрической сети в аварийных случаях |
|  | Владеть навыками безопасного выполнения работ |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте |
|  | Соответствующие разделы правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Должностная инструкция для лица, ответственного за безопасное производство работ кранами |
|  | Производственные инструкции крановщиков и стропальщиков |
|  | Порядок организации и производства строительно-монтажных и разгрузочно-погрузочных работ с применением кранов |
|  | Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков |
|  | Порядок складирования грузов |
|  | Правильные способы строповки и зацепки грузов |
|  | Требования инструкций по эксплуатации кранов заводов-изготовителей |
|  | Требования к организации и обеспечению безопасного производства работ стреловыми кранами вблизи линии электропередачи |
|  | Требования к проектам производства строительно-монтажных работ и технологическим картам разгрузочно-погрузочных работ с применением кранов |
|  | Требования к установке кранов на участке работ |
|  | Устройство, принцип работы, правила эксплуатации и назначение обслуживаемого крана, его механизмов, крановых путей и приборов безопасности |
|  | Требования электробезопасности при организации и ведении строительно-монтажных и разгрузочно-погрузочных работ кранами |
|  | Установленный на ГЭС/ГАЭС порядок обмена сигналами при производстве работ грузоподъемными кранами |
|  | Особенности расположения обслуживаемых производственных участков |
|  | Организационно-распорядительные документы, нормативные и методические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности кранового участка |
|  | Нормативная база по охране труда в рамках своей компетенции |
| Другие характеристики | Данную трудовую функцию могут выполнять другие работники ГЭС/ГАЭС (преимущественно из числа мастеров, прорабов, начальников цехов, участков) после предварительного обучения и аттестации. При этом данный функционал может выполняться дополнительно в ходе осуществления основной профессиональной деятельности. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, не может быть одновременно назначено производителем работ |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения персоналом правил безопасного производства работ грузоподъемными кранами | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций, проектов производства работ и технологических регламентов |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия на месте производства работ необходимых грузозахватных приспособлений, тары, а также их исправности |
|  | Контроль соблюдения правил безопасности при установке и перемещении кранов |
|  | Контроль наличия наряда-допуска на производства работ, отметок подтверждающих исправность крана и другой необходимой документации в соответствии с правилами безопасности |
|  | Контроль соблюдения правил безопасности при производстве работ кранами, в том числе строгое соблюдение порядка работ вблизи линии электропередачи |
|  | Поддержание необходимого профессионального образовательного уровня персонала различных категорий в соответствии с правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Проведение собраний (совещаний) с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, связанными с эксплуатацией грузоподъемных машин, по вопросам аварийности и травматизма с анализом нарушений, имевших место при эксплуатации грузоподъемных кранов на ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Контролировать соблюдение техники безопасности при производстве работ |
|  | Проводить инструктаж работников |
|  | Анализировать практику нарушений правил эксплуатации грузоподъемных механизмов, вопросы аварийности и травматизма |
|  | Проводить регулярные собрания/совещания работников |
|  | Владеть навыками безопасного выполнения работ |
| Необходимые знания | Производственные инструкции крановщиков и стропальщиков |
|  | Информационные письма и указания надзорных органов, содержащие меры по предупреждению аварий и несчастных случаев при производстве работ кранами |
|  | Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (для кранов с электроприводом) |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Нормативная база по охране труда в рамках своей компетенции |
|  | Требования нормативно-технической документации по действиям при авариях, чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях |
|  | Приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи |
|  | Средства индивидуальной защиты и порядок их применения |
| Другие характеристики | Данную трудовую функцию могут выполнять другие работники ГЭС/ГАЭС (преимущественно из числа мастеров, прорабов, начальников цехов, участков) после предварительного обучения и аттестации. При этом данный функционал может выполняться дополнительно в ходе осуществления основной профессиональной деятельности. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, не может быть одновременно назначено производителем работ |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация содержания грузоподъемных кранов ГЭС/ГАЭС в исправном состоянии | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование (соответствующее профилю производственного объекта) или высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии среднего профессионального образования не менее пяти лет на соответствующей работе и три года на опасном производственном объекте отрасли |
| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний аттестационной комиссией с участием представителя надзорных органов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
|  | 3152 | Инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, производственных процессов и продукции) |
| ЕКС | - | Инженер |
| ОКСО | 190605 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль за содержанием грузоподъемных кранов в исправном состоянии | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование технического обслуживания грузоподъемных кранов и съемных грузозахватных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Формирование графика планово-предупредительных ремонтов грузоподъемных кранов и съемных грузозахватных приспособлений |
|  | Формирование требований в части грузоподъемных кранов для проведения ремонта, замены отдельных элементов |
|  | Осмотр и проверка работоспособности грузоподъемных кранов, подкрановых путей и съемных грузозахватных приспособлений |
|  | Организация проведения в установленные сроки обследований грузоподъемных машин, отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями; |
|  | Обеспечение наличия на участке работ технической документации и ее соответствие правилам безопасности |
| Необходимые умения | Организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Контролировать качество и соблюдение графиков и сроков работ |
|  | Оформлять техническую документацию, акты проверок |
|  | Проводить проверку исправности грузоподъемных кранов, грузозахватных механизмов и крановых путей, выявлять наличие опасных дефектов |
|  | Проводить проверку приборов безопасности |
|  | Осуществлять вывод кранов в ремонт/ввод в эксплуатацию |
|  | Производить замену канатов грузоподъемных кранов |
|  | Владеть навыками безопасного выполнения работ |
| Необходимые знания | Устройство грузоподъемных кранов, приборов безопасности, крановых путей и съемных грузозахватных приспособлений |
|  | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений |
|  | Организация и порядок проведения монтажа, ремонта, реконструкции и технического освидетельствования грузоподъемных кранов, обследования грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы |
|  | Положение о производственном контроле, организации надзора и обслуживания грузоподъемных кранов на ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты |
|  | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Порядок направления грузоподъемных кранов для работы в другие области (округа) и передачи кранов в аренду другим организациям |
|  | Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков |
|  | Порядок применения марочной системы при работе мостовых кранов |
|  | Порядок регистрации и снятия с учета грузоподъемных кранов, установки и пуска их в эксплуатацию |
|  | Требования руководств (инструкций) по эксплуатации грузоподъемных кранов, периодичность технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов, возможные повреждения металлоконструкций и способы их устранения, периодичность и способы проверки приборов безопасности, способы регулировки тормозов, перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ, критерии предельного состояния кранов для отправки в капитальный ремонт |
|  | Нормы браковки стальных канатов |
|  | Нормативная база по охране труда в рамках своей компетенции |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация безопасного производства работ при обслуживании и ремонте грузоподъемных кранов | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение установленного порядка допуска персонала для производства работ |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения персоналом требований производственных инструкций при выполнении обслуживания и ремонтов |
|  | Проведение периодических проверок знаний и инструктажей для персонала, осуществляющего обслуживание и ремонт |
|  | Соблюдение правил безопасного производства работ |
|  | Осуществление действий в соответствии с инструкциями в случае технологических нарушений, пожаров, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль фиксации результатов осмотров и проверки кранов перед началом работ в вахтенном журнале |
| Необходимые умения | Проводить инструктаж работников |
|  | Вести журнал периодической проверки знаний |
|  | Отключать краны от электрической сети в аварийных случаях |
|  | Владеть навыками безопасного выполнения работ |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Должностная инструкция для инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
|  | Производственные инструкции для обслуживающего персонала (крановщиков, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности) |
|  | Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность организации по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила работы с персоналом в электроэнергетике |
|  | Нормативная база по охране труда в рамках своей компетенции |
|  | Требования нормативно-технической документации по действиям при авариях, чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях |
|  | Приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи |
|  | Средства индивидуальной защиты и порядок их применения |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений, тары, крановых путей | Код | F | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженерно-технический работник по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура (соответствующее профилю производства, на котором эксплуатируются грузоподъемные механизмы) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 лет по специальности на инженерно-технических должностях |
| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний аттестационной комиссией с участием представителя надзорных органов Российской Федерации Не менее группы 3 по электробезопасности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры-электрики и инженеры-энергетики |
|  | 3152 | Инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, производственных процессов и продукции) |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инспектор по технике безопасности |
| ОКСО | 190605 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Надзор за техническим состоянием | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение освидетельствования грузоподъемных кранов и выдача разрешения на их эксплуатацию |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения графиков ремонта, технического обслуживания и периодических осмотров грузоподъемных кранов, крановых путей и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары |
|  | Контроль за содержанием грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений, тары и крановых путей в исправном состоянии |
|  | Контроль проведения в установленные сроки обследований грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями |
|  | Контроль соблюдения установленного правилами безопасности порядка ввода грузоподъемных кранов в эксплуатацию |
|  | Проверка соблюдения установленного владельцем порядка выделения и направления стреловых самоходных кранов и кранов-манипуляторов на объекты |
| Необходимые умения | Проверять исправность грузоподъемных кранов, грузозахватных механизмов и крановых путей, выявление опасных дефектов |
|  | Контролировать качество выполнения работ и соблюдение графиков и сроков работ |
|  | Выявлять несоответствие и нарушения техники безопасности при производстве работ |
|  | Владеть навыками безопасного выполнения работ |
|  | Оформлять техническую и отчетную документацию |
| Необходимые знания | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Требования инструкций по эксплуатации грузоподъемных кранов организаций-изготовителей |
|  | Производственные инструкции для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
|  | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений |
|  | Методические указания по обследованию грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы |
|  | Производственные инструкции для персонала по обслуживанию грузоподъемных кранов |
|  | Нормативная база по охране труда в рамках своей компетенции |
|  | Положение о производственном контроле, организации надзора и обслуживания грузоподъемных кранов на ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок организации и проведения монтажа, ремонта, реконструкции и технического освидетельствования грузоподъемных кранов, а также обследования грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы |
|  | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Порядок регистрации и снятия с учета грузоподъемных кранов, установки и пуска их в эксплуатацию |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Надзор за безопасной эксплуатацией | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль наличия и выполнения инструкций обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, ответственными за безопасное производство работ кранами |
| --- | --- |
|  | Проверка выполнения требований правил безопасности, проектов производства работ и технологических карт при производстве работ грузоподъемными кранами |
|  | Проведение собраний (совещаний) с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, связанными с эксплуатацией грузоподъемных кранов, по вопросам аварийности и травматизма с анализом нарушений, имевших место при эксплуатации грузоподъемных кранов на ГЭС/ГАЭС |
|  | В случае технологических нарушений, пожаров, несчастных случаев и прочих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществление действий в соответствии с инструкциями |
|  | Проверка соблюдения установленного правилами безопасности порядка допуска персонала к обслуживанию грузоподъемных кранов, а также знания персонала на рабочем месте |
|  | Контроль наличия и выполнения инструкций обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, ответственными за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
|  | Проверка на участке работ наличия технической документации по эксплуатации грузоподъемных кранов и ее соответствие правилам безопасности |
| Необходимые умения | Выявлять несоответствия и нарушения правил безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Определять потребности в обучении при проверке знаний |
|  | Организовывать регулярные собрания для персонала по вопросам аварийности |
|  | Отключать краны от электрической сети в аварийных случаях |
|  | Владеть навыками безопасного выполнения работ |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме своей квалификационной группы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (для кранов с электроприводом) |
|  | Требования инструкций по эксплуатации грузоподъемных кранов организаций-изготовителей |
|  | Производственные инструкции лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, а также производственные инструкции крановщика, стропальщика |
|  | Указания надзорных органов по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Требования нормативно-технической документации по действиям при авариях, ЧС и несчастных случаях |
|  | Приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи |
|  | Нормативная база по охране труда в рамках своей компетенции |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики, город Москва |
| --- |
| Генеральный директор | Замосковный Аркадий Викторович |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО), город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "РусГидро", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации. Выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства"; выпуск 2, часть 2, раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы"; выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<4> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

<5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.